#### ЗАПОРОЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«H E O H»

69083, Украина, г.Запорожье, ул.Восточная, 10                              Многоканальный телефон:

E-mail: neonzpp1@ukr.net		                                                                +38 067 815 8100

www.neonzpp.com.ua

Реакторы токоограничивающие

типа РТТ.

Реакторы токоограничивающие типов РТТ предназначены для ограничения

токов короткого замыкания в электрических сетях частотой 50Гц,

а также могут применяться в качестве индуктивного балластного сопротивления

в схемах тиристорных преобразователей.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДАННЫЕ

| Характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У3, УХЛЗ, ТЗ |
| Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP00 |
| Класс защиты по ГОСТ 12.2.007.0 | I |
| *Номинальный ток, А | 20; 50; 80; 100; 200 |
| Номинальное напряжение, кВ | 0,38; 0,4; 0,5 |
| Номинальное индуктивное сопротивление, Ом | 0,14; 0,15 |

| Тип | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L | B | H | A | C | Д |  |
| РТТ 0,38-20 (шина медная) | 400 | 270 | 360 | 170 | 350 | 11 | 20 |
| РТТ 0,38-50 (шина алюминиевая) | 400 | 270 | 360 | 170 | 350 | 11 | 25 |
| РТТ 0,38-80 (шина алюминиевая) | 420 | 300 | 410 | 240 | 370 | 11 | 30 |
| РТТ 0,38-100 (шина медная) | 400 | 280 | 360 | 170 | 350 | 11 | 58 |
| РТТ 0,38-100 (шина алюминиевая) | 380 | 400 | 440 | 210 | 300 | 11 | 42 |
| РТТ 0,38-200 (шина алюминиевая) | 440 | 520 | 500 | 410 | 320 | 11 | 100 |
| РТТ 0,38-200 (шина медная) | 410 | 360 | 420 | 205 | 370 | 11 | 150 |